МЕТОДИКА

определения нормативных затрат на работы 
по подготовке проектной документации для создания
автоматизированных систем объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Настоящая методика определения нормативных затрат на подготовку проектной документации для создания автоматизированных систем объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства (далее – МНЗ) предназначена для применения при определении сметной стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации для создания интегрированных автоматизированных систем управления для строительства, реконструкции, капитального ремонта (далее – техническая документация АСУ) объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства на территории Российской Федерации, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований составляет более 50 процентов, а также капитального ремонта многоквартирного дома (общего имущества в многоквартирном доме), осуществляемого полностью или частично за счёт средств регионального оператора, товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо средств собственников помещений в многоквартирном доме.

- При определении стоимости проектных работ на основании настоящей МНЗ также следует руководствоваться положениями Методики определения стоимости работ по подготовке проектной документации   (далее – Методика).

- Общая стоимость разработки технической документации на АСУ определяется как сумма стоимости основных работ по разработке технической документации на АСУ и стоимости дополнительных работ при условии включения их в техническое задание на АСУ.

- Настоящая МНЗ включает значения параметров цены на основные работы по подготовке технической документации АСУ (далее − цена МНЗ на проектные работы), положения по применению, критерии параметров цены проектных работ, корректирующие коэффициенты и иные сведения, необходимые для определения сметной стоимости работ по подготовке проектной и рабочей документации (далее – стоимости проектных работ) для создания интегрированных автоматизированных систем управления для строительства объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства.

- Параметры и нормативы цен МНЗ на проектные работы приведены в уровне цен по состоянию на 01.01.2021 года, без учета налога на добавленную стоимость.

- Параметры цен МНЗ на проектные работы приведены применительно к составу, порядку разработки, согласования и подготовки к утверждению заказчиком технической документации на АСУ, регламентированными соответствующими нормативными документами по созданию интегрированных автоматизированных систем, и учитывают затраты на автоматизацию и диспетчеризацию систем инженерного обеспечения зданий и сооружений (системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и дымоудаления, систем связи и иных слаботочных систем), включая локальную автоматику здания (сооружения), а также автоматизированных систем учёта потребления (далее – АСУП).

- Параметры цен МНЗ на проектные работы установлены на разработку следующих частей технической документации на АСУ:

- общесистемные решения (ОР);

- организационное обеспечение (ОО);

- информационное обеспечение (ИО);

- техническое обеспечение (ТО);

- математическое обеспечение (МО);

- программное обеспечение (ПО).

Примечание. Понятие «Проектная документация на АСУ» (в терминах Системы проектной документации для строительства ( СПДС) соответствует понятию «Технический проект АСУТП» (в терминах Комплекса стандартов на автоматизированные системы).

- Параметрами цен МНЗ на проектные работы учтены затраты, приведенные в пунктах 117 и 118 Методики.

- Параметры цен МНЗ на проектные работы не учтены затраты на:

9.1. Разработку эскизного проекта АСУ;

9.2. Проектно-конструкторские работы по совершенствованию (модернизации) технологического объекта управления (ТОУ), связанные с размещением и установкой на нём технических средств автоматизации;

9.3. Разработку имитаторов (искусственных моделей, воспроизводящих основные свойства и характеристики ТОУ), стендов и полигонов для наладки и испытаний АСУ и её компонентов, а также тренажеров и автоматизированных обучающих систем для персонала АСУ;

9.4. Приобретение у обладателя авторских прав на использование охраняемых результатов его интеллектуальной деятельности, в том числе в области АСУ;

9.5. Приобретение спецоборудования, необходимость в котором может возникнуть при разработке АСУ;

9.6. Экспертизу и приемку документации, разработанной иностранными фирмами; рассмотрение и доработку документации, разработанной иностранными заказчиками; составление спецификаций на материалы, запасные части, узлы и детали, необходимые для эксплуатации АСУ зарубежного объекта; другие работы по отдельным поручениям генерального поставщика или генерального подрядчика;

9.7. Перевод с иностранного языка используемой при разработке АСУ технической документации и литературы, а также услуги переводчика во время проведения деловых совещаний и переговоров;

9.8. Разработку организационно-распорядительных документов, сопровождающих процесс создания АСУ;

9.9. Услуги органов государственного надзора, государственной экспертизы и других заинтересованных организаций по согласованию и экспертизе ими технической документации на АСУ;

9.10. Изготовление по требованию заказчика дополнительных (сверх четырех) экземпляров технической документации на АСУ;

9.11. Сбор исходных материалов и данных;

9.12. Разработку проектов производства монтажных и пусконаладочных работ (ППР) при внедрении АСУ.

- Кроме того, параметрами цен МНЗ на проектные работы также не учтены и требуют дополнительной оплаты затраты на работы и услуги, приведенные в пункте 119 Методики.

- Пояснения терминов, применяемых в МНЗ на проектные работы, необходимых для достоверного и обоснованного определения стоимости подготовки приведены технической документации на АСУ в таблице 8 Приложения 2 к МНЗ.

- Ценами МНЗ на проектные работы учтена стоимость разработки проектной и рабочей документации. Распределение стоимости основных проектных работ по частям разрабатываемой технической документации на АСУ, а также распределение стоимости проектной и рабочей документации в составе технической документации на АСУ (доля каждой части технической документации на АСУ общей цене основных проектных работ), приведены в таблице 3.

Виды документации в составе частей технической документации на АСУ, учтенные параметрами цены МНЗ на проектные работы, а также доля каждого вида подготавливаемой документации в составе части, приведены в таблице 4 к МНЗ.

- Стоимость дополнительных проектных работ и сопутствующих проектированию услуг определяется по соответствующим МНЗ. При отсутствии возможности определения стоимости дополнительных проектных работ по соответствующим МНЗ стоимость дополнительных проектных работ определяется в соответствии с пунктом 143 главы VIII Методики.

- СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

- Стоимость выполнения основных проектных работ по разработке технической документации на АСУ определяется по следующей формуле:

| Сопр = Сi × Кст × Ипр, | (1) |
| --- | --- |

где

| Сi | цена разработки i-ой части технической документации на АСУ, тыс.руб.; определяется суммированием цен: СОР + СОО + СИО+ СТО + СМО + СПО; |
| --- | --- |
| Кст | корректирующий коэффициент, учитывающий подготовку проектной и/или рабочей документации (коэффициент на стадийность проектирования), который определяется по таблице 3. В случае подготовки проектной и рабочей документации этот коэффициент равен 1. |
| Ипр | индекс изменения сметной стоимости проектных работ для строительства, информация о котором размещена в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, созданной и эксплуатируемой в соответствии с Положением о федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. № 959 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 40, ст. 5741; 2017, № 51, ст. 7839). |

- Цена разработки i-ой части технической документации на АСУ определяется по формуле:

| Ci = Сисх×Дi×Кn×Коб, | (2) |
| --- | --- |

где

| Сисх | исходная цена разработки технической документации на АСУ (определяется по формуле 3) |
| --- | --- |
| Дi | доля i-ой части технической документации на АСУ в исходной общей цене разработки технической документации АСУ (определяется по таблице 3); |
| Кn | корректирующие коэффициенты согласно положениям МНЗ (приведены в таблице 5). При отсутствии условий проектирования конкретного объекта, требующих введения в расчет корректирующих коэффициентов, Кn = 1; |
| Коб | корректирующий коэффициент на объем работ согласно положениям МНЗ (приведен в таблице 4). При подготовке документации по частям в полном объеме корректирующий коэффициент Коб = 1. |

- Исходная цена разработки технической документации на АСУ определяется по формуле:

| Сисх = а × М, | (3) |
| --- | --- |

где

| а | параметры цены МНЗ на проектные работы (приведены в таблице 1); |
| --- | --- |
| М | величина «мощности» АСУ, выраженная в СПОТ. Численное значение М определяется путем суммирования величин всех критериев Gi, приведенных в таблице 2. При этом для каждого критерия из G1 – G7 выбирается единственное значение, соответствующее основным факторам, определяющие трудоемкость разработки. |

- Параметры цены проектных работ

Таблица 1

Параметры цены МНЗ на проектные работы

| № п/п | Наименование объекта | Натуральный показатель «Х» | Параметры цены МНЗ на проектные работы, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | а | в |
| 1. | Разработка технической документации интегрированной АСУ, включающей АСУП | Комплект документации на объект | 663 | - |
| 2. | Разработка технической документации АСУП (вне комплекса) |  | 173,7 | - |
| 3. | Разработка технического задания на подготовку технической документации интегрированной АСУ |  | 51,2 | - |

- Параметры цены МНЗ на проектные работы по разработке технической документации АСУ объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства установлены для следующей мощности АС:

- характер протекания во времени процессов непрерывный;

- осуществляется до 40 технологических операций автоматизированного контроля и управления;

- измеряется, контролируется и регистрируется до 100 переменных (сигналов);

- вырабатывается до 80 управляющих воздействий;

- осуществляется централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ;

- управляющие воздействия реализуют одноконтурное автоматическое регулирование или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и тому подобное);

- функционирует в автоматизированном «ручном» режиме.

Для учтенной параметрами цены МНЗ на проектные работы по разработке технической документации АСУ мощности в таблице 2 величина критерия в СПОТ равна 1. Общая мощность АСУ, выраженная в СПОТ, для установленного параметра цены МНЗ на проектные работы, составляет М=7.

- Для мощности АСУ с факторами, отличающимися от установленных пунктом 17 МНЗ, применяются величины критериев в СПОТ показателей цены проектных работ по таблице 2, которые соответствуют мощности проектируемой.

- Параметр цены МНЗ на проектные работы по разработке технической документации АСУП применяется для определения стоимости разработки технической документации АСУП только в случае подготовки этой документации вне комплекса АСУ.

Определение стоимости разработки технической документации АСУП осуществляется с учетом величины критериев в СПОТ показателей цены проектных работ по таблице 2, которые соответствуют мощности проектируемой АСУ. При этом, критерии СПОТ «Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ» (G4) и «Степень развитости управляющих функций АСУ» (G6): в расчете не учитывается: G4 = G6 = 0.

- Разработка технического задания на подготовку технической документации АСУ является дополнительной проектной работой. Определение стоимости разработки технического задания на подготовку технической документации АСУ осуществляться по формулам 1, 2, 3 с применением параметра цены МНЗ на проектные работы по разработке технического задания, принимаемого по таблице 1.

- Стоимость выполнения основных работ по разработке технической документации на АСУ в сокращенном против учтенного параметрами цены МНЗ на проектные работы объеме определяется с применением понижающего коэффициента Коб, размер которого устанавливается разработчиком АСУ по согласованию с заказчиком в соответствии с трудоемкостью работ.

Примечание. Сокращение трудоемкости работ может иметь место, например, при:

  - разработке в обоснованных случаях документов на АСУ не всех видов наименований и частей, установленных национальными стандартами Российской Федерации;

Примечание, состав документов на АСУ согласно требованиям национальных стандартов Российской Федерации, учтенный параметрами цены МНЗ на проектные работы, приведен в таблице 4.

  - корректировке ранее принятых проектных решений по АСУ;

Таблица 2

Критерии показателей цены проектных работ АСУ объектов непроизводственного назначения и коммунального хозяйства

| № п/п | Основные факторы, определяющие трудоемкость разработки | Величина критерия в СПОТ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характер протекания во времени процессов в АСУ (G1): |
| 1.1 | Непрерывный | 1,000 |
| 1.2 | Полунепрерывный | 1,205 |
| 1.3 | Дискретный | 1,410 |
| 1.4 | Непрерывно-дискретный - I | 1,615 |
| 1.5 | Непрерывно-дискретный - II | 1,820 |
| 1.6 | Циклический | 2,025 |
| 2 | Количество технологических операций автоматизированного контроля и управления (G2): |
| 2.1 | до 5 включительно | 0,385 |
| 2.2 | до 10 включительно | 0,590 |
| 2.3 | до 20 включительно | 0,795 |
| 2.4 | до 40 включительно | 1,000 |
| 2.5 | до 60 включительно | 1,205 |
| 2.6 | до 80 включительно | 1,410 |
| 2.7 | до 100 включительно | 1,615 |
| 2.8 | за каждый интервал от 1 до 50 операций свыше 100 | 0,205 |
| 3 | Количество переменных (сигналов), измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУ (G3): |
| 3.1 | до 20 включительно | 0,590 |
| 3.2 | до 50 включительно | 0,795 |
| 3.3 | до 100 включительно | 1,000 |
| 3.4 | до 200 включительно | 1,205 |
| 3.5 | до 300 включительно | 1,410 |
| 3.6 | до 400 включительно | 1,615 |
| 3.7 | до 500 включительно | 1,820 |
| 3.8 | до 600 включительно | 2,025 |
| 3.9 | до 800 включительно | 2,230 |
| 3.10 | до 1000 включительно | 2,435 |
| 3.11 | до 1300 включительно | 2,640 |
| 3.12 | до 1600 включительно | 2,845 |
| 3.13 | до 2000 включительно | 3,050 |
| 3.14 | за каждый интервал от 1 до 500 сигналов свыше 2000 | 0,205 |
| 4 | Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ (G4): |
| 4.1 | до 10 включительно | 0,180 |
| 4.2 | до 20 включительно | 0,385 |
| 4.3 | до 40 включительно | 0,590 |
| 4.4 | до 60 включительно | 0,795 |
| 4.5 | до 80 включительно | 1,000 |
| 4.6 | до 100 включительно | 1,205 |
| 4.7 | до 200 включительно | 1,410 |
| 4.8 | до 300 включительно | 1,615 |
| 4.9 | до 400 включительно | 1,820 |
| 4.10 | за каждый интервал от 1 до 70 воздействий свыше 400 | 0,205 |
| 5 | Степень развитости информационных функций АСУ (G5): |
| 5.1 | I степень - параллельные контроль и измерение параметров состояния ТОУ | 0,795 |
| 5.2 | II степень - централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ | 1,000 |
| 5.3 | III степень - косвенное измерение (вычисление) отдельных комплексных показателей функционирования ТОУ | 1,205 |
| 5.4 | IV степень - анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его модели (распознавание ситуаций, диагностика аварийных состояний, поиск «узкого места», прогноз хода процесса) | 1,410 |
| 6 | Степень развитости управляющих функций АСУ (G6): |
| 6.1 | I степень - одноконтурное автоматическое регулирование или автоматическое однотактное логическое управление (переключения, блокировки и тому подобное) | 1,000 |
| 6.2 | II степень - каскадное и (или) программное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по «жесткому» циклу | 1,205 |
| 6.3 | III степень - многосвязное автоматическое регулирование или автоматическое программное логическое управление по циклу с разветвлениями | 1,410 |
| 6.4 | IV степень - оптимальное управление установившимися режимами (в статике) | 1,615 |
| 6.5 | V степень - оптимальное управление переходными процессами или процессом в целом (оптимизация в динамике) | 1,820 |
| 6.6 | VI степень - оптимальное управление быстропротекающими переходными процессами в аварийных условиях | 2,025 |
| 6.7 | VII степень - оптимальное управление с адаптацией (самообучением и изменением алгоритмов и параметров системы) | 2,230 |
| 7 | Режим функционирования АСУ (G7): |
| 7.1 | Автоматизированный «ручной» режим | 1,000 |
| 7.2 | Автоматизированный режим «советчика» | 1,205 |
| 7.3 | Автоматизированный диалоговый режим | 1,410 |
| 7.4 | Автоматический режим косвенного управления | 1,615 |
| 7.5 | Автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового (или аналого-цифрового) управления | 1,820 |

- При применении критериев показателей цены проектных работ АСУ по таблице 2 необходимо учитывать следующие особенности:

22.1. Если для измерения или контроля аналогового параметра используются два или более источников информации, то при оценке критерия G3 они все должны учитываться.

22.2. Если один и тот же сигнал используется в нескольких алгоритмах, то при оценке критериев G3, G4 он учитывается 1 раз.

22.3. При оценке критериев G5, G6 и G7 по каждому из них берется оценка, соответствующая наивысшей степени развитости и автоматизации функций АСУ.

22.4. Соответствие проектируемых АСУ определяется требованиями технического задания, научно-технической и другой документации на автоматизированные системы (ГОСТ, СП, РД, СНиП).

22.5. В случае создания АСУ для ТОУ, состоящего, наряду с одной или несколькими неповторяющимися частями (подобъектами), из нескольких одинаковых (однотипных или унифицированных) технологических подобъектов управления (например, участков, секций, агрегатов, установок), оценка факторов G2, G3 и G4 производится суммированием их значений для частей (подобъектов) ТОУ с применением для одинаковых подобъектов следующих корректирующих коэффициентов:

| Порядковый номер подобъекта ТОУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправочный коэффициент | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,2 |

Примечание: Под одинаковыми (однотипными или унифицированными) технологическими подобъектами понимаются объекты одинакового функционального назначения и конструктивного исполнения. Настоящие корректирующие коэффициенты применяются в случае наличия одинаковых технологических подобъектов при определении в составе исходных данных для дальнейшего расчета стоимости количества технологических операций автоматизированного контроля и управления; переменных (сигналов), измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУ; управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ. При получении дробного значения корректирующего коэффициента в расчет принимается целое значение коэффициента, полученное по правилам арифметического округления.

- Распределение стоимости основных проектных работ по частям разрабатываемой технической документации на АСУ (доля i-ой части технической документации на АСУ в исходной общей цене разработки технической документации АСУ) и рекомендуемое распределение стоимости проектной и рабочей документации разработки i-ой части технической документации АСУ по стадиям приведено в таблице 3.

Таблица 3.

Доля i-ой части технической документации на АСУ в исходной общей цене разработки технической документации АСУ

Распределение стоимости проектной и рабочей документации разработки i-ой части технической документации АСУ

| № п/п | Части технической документации на АСУ | Значения долей Дi в ПР, % | Цена ПР разработки, % | В том числе, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПД | РД |
| 1. | Документация ОР | 10 | 100 | 70 | 30 |
| 2. | Документация ОО | 3 | 100 | 30 | 70 |
| 3. | Документация ИО | 10 | 100 | 40 | 60 |
| 4. | Документация ТО | 23 | 100 | 40 | 60 |
| 5. | Документация МО | 28 | 100 | 100 | - |
| 6. | Документация ПО | 26 | 100 | 100 | - |

Примечание: Приведенные значения долей Дi и распределение стоимости проектной и рабочей документации в таблице 3 рекомендуемые и могут уточняться (корректироваться) в пределах параметра цены подготовки технической документации АСУ по согласованию с заказчиком в зависимости от специфики автоматизированной системы проектируемого объекта непроизводственного назначения.

- Виды документации в составе частей технической документации на АСУ, учтенные параметрами цены МНЗ на проектные работы, приведены в таблице 4.

Таблица 4

Виды документации в составе частей технической документации на АСУ, учтенные параметрами цены МНЗ на проектные работы

| № п/п | Часть техни-ческой докумен-тации АСУ | Документация в соответствующей части, учтенная параметрами цены МНЗ на проектные работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид документации | Доля в части ПД и РД АСУ, % |  |
| Проектная документация |
| 1.1 | ОР | Схема организационной структуры | 20 |  |
|  |  | Схема функциональной структуры | 30 |  |
|  |  | Ведомость технического проекта и покупных изделий | 20 |  |
|  |  | Пояснительная записка к ПД. Описание автоматизируемых функций. Описание постановки задач (комплекса задач) | 10 |  |
|  |  | Локальный сметный расчет | 15 | В объеме данных, необходимых для подготовки раздела СМ |
|  |  | Проектная оценка надежности системы | 5 |  |
| 1.2 | ОО | Описание организационной структуры | 100 |  |
| 1.3 | ИО | Перечень входных сигналов и выходных сигналов | 30 |  |
|  |  | Описание информационного обеспечения системы | 20 |  |
|  |  | Описание организации информационной базы | 15 |  |
|  |  | Описание систем классификации и кодирования | 15 |  |
|  |  | Описание массива информации | 15 |  |
|  |  | Чертеж формы документа | 5 | В объеме требований к разделу ТБЭ |
| 1.4 | ТО | Описание комплекса технических средств. Схема структурная комплекса технических средств. План расположения | 40 |  |
|  |  | Перечень заданий на разработку специализированных (новых) технических средств | 5 | Возможно оформление в составе ПЗ |
|  |  | Схема автоматизации | 30 |  |
|  |  | Перечень заданий на разработку строительных, электротехнических, санитарно-технических и других разделов проекта, связанных с созданием системы | 5 | Возможно оформление в составе ПЗ |
|  |  | Ведомость оборудования и материалов | 20 |  |
| 1.5 | МО | Описание алгоритма (проектной процедуры) | 100 |  |
| 1.6 | ПО | Описание программного обеспечения | 100 |  |
| Рабочая документация |
| 2.1 | ОР | Проектная оценка надежности системы | 20 |  |
|  |  | Локальная смета | 20 | В объеме данных, необходимых для подготовки раздела СМ |
|  |  | Ведомость держателей подлинников | 10 |  |
|  |  | Программа и методика испытаний (компонентов, комплексов средств автоматизации, подсистем, систем) | 20 |  |
|  |  | Общее описание системы | 10 | В объеме требований к разделу ТБЭ |
|  |  | Ведомость эксплуатационных документов | 5 |  |
|  |  | Формуляр | 5 |  |
|  |  | Паспорт | 10 |  |
| 2.2 | ОО | Методика (технология) автоматизированного проектирования | 20 |  |
|  |  | Технологическая инструкция | 30 |  |
|  |  | Руководство пользователя | 30 |  |
|  |  | Описание технологического процесса обработки данных (включая телеобработку) | 20 |  |
| 2.3 | ИО | Ведомость машинных носителей информации | 10 | В объеме требований к разделу ТБЭ |
|  |  | Массив входных данных | 20 |  |
|  |  | Каталог базы данных | 15 |  |
|  |  | Состав выходных данных (сообщений) | 20 |  |
|  |  | Инструкция по формированию и ведению базы данных (набора данных) | 35 | В объеме требований к разделу ТБЭ |
| 2.4 | ТО | Спецификация оборудования | 15 |  |
|  |  | Ведомость потребности в материалах | 10 |  |
|  |  | Инструкция по эксплуатации КТС | 5 | В объеме требований к разделу ТБЭ |
|  |  | Схема соединения внешних проводок | 10 |  |
|  |  | Схема подключения внешних проводок | 10 |  |
|  |  | Таблица соединений и подключений | 5 |  |
|  |  | Схема деления системы (структурная) | 10 |  |
|  |  | Чертеж общего вида | 5 |  |
|  |  | Чертеж установки технических средств | 10 |  |
|  |  | Схема принципиальная | 8 |  |
|  |  | Схема структурная комплекса технических средств | 7 |  |
|  |  | План расположения оборудования и проводок | 5 |  |

25. Ценами настоящей МНЗ учтены работы по системам локальной автоматики, включаемым в состав АСУ. Доля локальной автоматики в параметре цены МНЗ на проектные работы по подготовке технической документации АСУ объектов непроизводственного назначения (ЖГН и КС) по частям ОР и ТО составляет 75% (коэффициент Кла равный 0,75).

Если цена проектирования АСУ определяется по настоящей МНЗ, при этом стоимость проектирования локальной автоматики учитывается в стоимости проектных работ для строительства объекта, оснащаемого АСУ, определяемой по соответствующей МНЗ на проектные работы, включенному в ФРСН, параметр цены настоящей МНЗ должен быть уменьшен на вышеприведенный размер доли локальной автоматики для соответствующих частей технической документации на АСУ.

При этом, для определения стоимости проектирования АСУ без учета локальной автоматики для частей ОР и ТО вместо формулы 2 применяются для расчета формулы:

| Ciор = Сисх×Дiор×(1 – Кла)×Кn×Коб, | (4.1) |
| --- | --- |
| Ciто = Сисх×Дiто×(1 – Кла)×Кn×Коб, | (4.2) |

где

| Сисх | исходная цена разработки технической документации на АСУ (определяется по формуле 3 МНЗ) |
| --- | --- |
| Дiор, Дiто | доля частей ОР и ТО в технической документации на АСУ в исходной общей цене разработки технической документации АСУ (определяется по таблице 3 МНЗ); |
| Кла | корректирующий коэффициент согласно пункту 25 МНЗ, учитывающий долю локальной автоматики в параметре цены МНЗ на проектные работы по подготовке технической документации АСУ объектов непроизводственного назначения (ЖГН и КС). |
| Кn | корректирующие коэффициенты согласно положениям МНЗ (приведены в таблице 5). При отсутствии условий проектирования конкретного объекта, требующих введения в расчет корректирующих коэффициентов, Кn = 1; |
| Коб | корректирующий коэффициент на объем работ согласно положениям МНЗ (приведен в таблице 4). При подготовке документации по частям в полном объеме корректирующий коэффициент Коб = 1. |

- КОРРЕКТИРУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

26. Корректирующие коэффициенты, учитывающие усложняющие и упрощающие факторы и условия выполнения работ АСУ, приведены в таблице 5. При этом их значения для различных частей документации на АСУ могут быть различны.

При определении базовой цены с применением нескольких коэффициентов, больших единицы, общий повышающий коэффициент определяется путем суммирования их дробных частей и единицы.

При определении базовой цены с применением нескольких коэффициентов, меньших единицы, общий понижающий коэффициент определяется путем их перемножения.

В случае применения одновременно повышающих и понижающих коэффициентов сначала в указанном порядке определяются общий повышающий и общий понижающий коэффициенты, которые затем перемножаются.

Установленные разработчиком АСУ в соответствии с таблицей 5 размеры корректирующих коэффициентов должны быть согласованы с заказчиком.

Таблица 5.

Корректирующие коэффициенты и условия их применения

| № п/п | Условия применения коэффициента | Обозна-чение коэффи-циента | Значение коэффи-циента | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повторное применение базовой АСУ или ее частей путем «привязки» к однотипному объекту | К1 | 0,4 | 1. Применяется в случаях привязки АСУ, разработанной в составе экономически эффективной проектной документации повторного использования либо по ГОСТ 24.703-85, к условиям конкретного объекта или ТОУ. 2. Применяется для повторно применяемых частей технической документации, разработанных в составе базовой АСУ. 3. Цены повторно применяемых частей документации на АСУ, не требующих привязки, определяются затратами на ее размножение. |
| 2. | АСУ разрабатывается с целью тиражирования на нескольких однотипных ТОУ: - на 2-х объектах; - на 3 - 5-ти объектах; - на 6-ти и более объектах. | К2 | 1,2 1,3 1,4 | Применяется при наличии соответствующего требования в заявке на разработку (создание) АСУ или в ТЗ. |
| 3. | АСУ создается с использованием для передачи данных аппаратуры телемеханики, либо средств беспроводной связи, в том числе радиосвязи, либо средств высокочастотной связи прокладываемой по существующим высоковольтным линиям электропередачи | К3 | 1,1 | 1. Применяется в случаях обеспечения информационной, технической и программной совместимости АСУ с внешними системами, а также согласования протоколов обмена информации. 2. Применяется только для документации ТО и ПО. 3. Принадлежность применяемых технических средств к указанным устройствам определяется их кодами по Общероссийскому классификатору продукции (ОКП). |
| 4. | АСУ или автоматизированный технологический комплекс (АТК), в составе которого она создается, включены в перечень объектов экспериментального проектирования либо в перечень уникальных объектов | К4 | 1,3 | 1. Для ТЗ не применяется. 2. Включение АСУ или АТК в перечень должно быть подтверждено нормативным правовым актом. |
| 5. | АСУ подлежит эксплуатации в особых условиях, характеризующихся следующими факторами: | Условия применения коэффициента должны быть оговорены в ТЗ на АСУ |
| 5.1. | Производство (объект) повышенного риска: а) взрывоопасное, пожароопасное; | К5.1 | 1,1 | Применение коэффициента предполагает проектную проработку вопросов обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа и ее сохранности при нештатных ситуациях, безопасности при монтаже, наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы, а также вопросов создания защитных блокировок. |
|  | б) экологически опасное, химически опасное, биологически опасное; |  | 1,2 |  |
|  | в) радиационно-опасное. |  | 1,3 |  |
| 5.2. | Тропический, либо морской, либо холодный климат | К5.2 | 1,1 | Для пунктов 5.2 – 5.6 настоящей таблицы коэффициенты применяются только для ТЗ и документации ТО. |
| 5.3. | Запыленная или агрессивная (коррозионно-активная) окружающая среда | К5.3 | 1,05 |  |
| 5.4. | Сейсмичная местность | К5.4 | 1,2 |  |
| 5.5. | Частота тока и (или) напряжение в сети электропитания отличаются от установленных национальными стандартами Российской Федерации | К5.5 | 1,07 |  |
| 5.6 | ТОУ является передвижным или подводным | К5.6 | 1,1 |  |
| 6. | АСУ подлежит созданию за границей и имеют место следующие усложняющие факторы: |
| 6.1. | Перевод документации на иностранный язык | К6.1 | 1,07 | Для пунктов 6.1, 6.2 настоящей таблицы коэффициенты применяются для ТЗ и частей документации на АСУ, которых затрагивают условия применения соответствующих коэффициентов. |
| 6.2. | Перевод используемых в процессе разработки АСУ материалов иностранного заказчика на русский язык | К6.2 | 1,03 |  |
| 6.3. | Двойная проверка документации, изготовление дубликатов калек, повышенные требования к оформлению и упаковке документации | К6.3 | 1,15 | Для пунктов 6.3 – 6.5 настоящей таблицы коэффициенты применяются для ТЗ и частей документации на АСУ, которых затрагивают условия применения соответствующих коэффициентов. |
| 6.4. | Применение оборудования и материалов, закупаемых в стране иностранного заказчика или поставляемых из третьих стран | К6.4 | 1,25 |  |
| 6.5. | Применение иностранных норм и стандартов на оборудование и материалы | К6.5 | 1,15 |  |
| 6.6. | Дополнительные требования к документации при строительстве АТК на подрядных условиях, в том числе составление спецификаций на оборудование и материалы временного ввоза | К6.6 | 1,1 | Применяется только для документации ТО. |
| 7 | Разработка документации на АСУ выполняется в связи с ее реконструкцией (модернизацией, техническим перевооружением) | К7 | 1,1 | 1. Применяется для частей документации на АСУ, выполняемых в связи с реконструкцией (модернизацией, техническим перевооружением) АСУ. |
| 8 | АСУ создается на действующем или реконструируемом (модернизируемом, расширяемом, технически перевооружаемом) ТОУ | К8 | 1,2 | 1. Вновь создаваемая АСУ на действующем объекте непроизводственного назначения. 2. Применяется только для документации ТО. 3. При реконструкции (модернизации, техническом перевооружении) АСУ К8 не применяется. |
| 9 | Проектирование временного размещения технических средств АСУ на период реконструкции объекта капитального строительства | К9 | 1,1 | 1. Применяется для частей технической документации, требующих привязки к временным условиям эксплуатации. 2. Применяется по дополнительному поручению Заказчика, необходимость должна быть установлена ТЗ на АСУ |
| 10 | Создание АСУ предусматривает разработку ее метрологического обеспечения, включая определение метрологических характеристик измерительных каналов, алгоритмов контроля, устройств обработки информации, средств измерений и др., а также организацию метрологической экспертизы | К10 | Величина коэффициента определяется по Таблице 6 | 1. Для ТЗ не применяется. 2. Условие применения коэффициента оговариваются в ТЗ на АСУ для документации ИО, ТО и ПО. 3. Величина коэффициента зависит от общего количества измерительных каналов (ИК) АСУ и доли в нем ИК, подлежащих государственным испытаниям |
| 11 | АСУ характеризуется строго регламентируемым уровнем её функциональной надежности, с обеспечением резервирования ПО и ТО, применением отказоустойчивых структур, энергонезависимости, гальванической развязки каналов, помехозащищенности, приработки модулей, регистрации отказов. | К11 | 1,1 | 1. Не применяется в случае применения коэффициента К5.1. 2. Условие применения коэффициента оговариваются в ТЗ на АСУ в соответствии с ГОСТ 24.701-86. 3. Применение коэффициента предполагает проектную проработку вопросов обеспечения надежности АСУ (мероприятия по обеспечению требуемого уровня надежности), включая её проектную оценку. |

Таблица 6.

Значения коэффициента К10

| Общее количество ИК АСУ | Доля ИК, подлежащих государственным испытаниям, % |
| --- | --- |
|  | до 10 | до 35 | свыше 35 до 70 | свыше 70 |
| до 20 | 1,03 | 1,035 | 1,04 | 1,05 |
| свыше 21 до 100 | 1,06 | 1,065 | 1,07 | 1,08 |
| свыше 100 до 250 | 1,09 | 1,095 | 1,10 | 1,11 |
| свыше 250 до 500 | 1,12 | 1,13 | 1,14 | 1,15 |
| свыше 500 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,20 |

# Приложение 1

Таблица 7

Основные условные обозначения (сокращения), применяемые в МНЗ

| Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- |
| АС | Автоматизированная система |
| АСУ | Автоматизированная система управления |
| АСУП АСУЭ АСУЭЛ АСКУЭ АСУВ АСУТ АСУГ | Автоматизированная система учета потребления. Её виды: - автоматизированная система учёта энергопотребления; - автоматизированная система учёта электропотребления; - автоматизированная система коммерческого учёта электроэнергии; - автоматизированная система учёта водопотребления; - автоматизированная система учёта теплопотребления; - автоматизированная система учёта газопотребления; и др. |
| АТК | Автоматизированный технологический комплекс |
| ЖГН | Объекты жилищно-гражданского назначения |
| ИК | Измерительный канал |
| ИО | Информационное обеспечение |
| КС | Коммунальные сооружения |
| МО | Математическое обеспечение |
| ОКП | Общероссийский классификатор продукции |
| ОО | Организационное обеспечение |
| ОР | Общесистемные решения |
| ПО | Программное обеспечение |
| СЛА | Система локальной автоматики |
| СПДС | Система проектной документации для строительства |
| СПОТ | Системный потенциал АСУ |
| ТЗ | Техническое задание |
| ТО | Техническое обеспечение |
| ТОК | Технологический объект контроля |
| ТОУ | Технологический объект управления |
| УВ | Управляющее воздействие |

Приложение 2

Таблица 8

Термины, применяемые в МНЗ

| Термин | Пояснение |
| --- | --- |
| Автоматизированный диалоговый режим при выполнении управляющей функции АСУ | Режим выполнения функции АСУ, при котором персонал АСУ управляет выработкой управляющих воздействий с помощью комплекса средств автоматизации АСУ, изменяя условия и (или) порядок функционирования АСУ на основе оценки информации, представляемой ему этим комплексом. |
| Автоматический режим косвенного управления при выполнении управляющей функции АСУ | Режим выполнения функции АСУ, при котором комплекс средств автоматизации АСУ автоматически изменяет уставки и (или) параметры настройки систем локальной автоматики ТОУ. |
| Автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового (или аналого-цифрового) управления при выполнении управляющей функции АСУ | Режим выполнения функции АСУ, при котором комплекс средств автоматизации АСУ вырабатывает и реализует управляющие воздействия непосредственно на исполнительные механизмы ТОУ. |
| Автоматизированный «ручной» режим при выполнении управляющей функции АСУ | Режим выполнения функции АСУ, при котором комплекс средств автоматизации АСУ представляет персоналу АСУ информацию о состоянии ТОУ, а выработку и реализацию управляющих воздействий осуществляет персонал АСУ. |
| Автоматизированный режим «советчика» при выполнении управляющей функции АСУ | Режим выполнения функции АСУ, при котором комплекс средств автоматизации АСУ вырабатывает рекомендации по управлению, а решение об их использовании принимает и реализует персонал АСУ. |
| Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) | Система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая информационную технологию выполнения функций управления конкретным управляющим объектом (процессом). Объем и содержание работ определяется техническим заданием в соответствие с ГОСТ 34.602-89. В частном случае АСУ может состоять из нескольких выделенных по технологическому признаку подсистем, которые также могут быть отнесены к системам вида АСУ. |
| Автоматизированный технологический комплекс (АТК) | Совокупность совместно функционирующих ТОУ и управляющей им АСУ. |
| АСУ впервые разрабатываемая | АСУ, разрабатываемая с использованием разработчиком системы преимущественно новых проектных решений, то есть решений, не использовавшихся в предшествующих разработках аналогичных систем. Для отнесения АСУ к впервые разрабатываемой удельный вес новых проектных решений должен составлять не менее 90% общего количества проектных решений по этой АСУ. Примечание. Данный термин может относиться не только к АСУ в целом, но и к её отдельным (одному или нескольким) видам обеспечения. |
| АСУ, разрабатываемая с целью тиражирования | АСУ, разрабатываемая с учетом возможности ее реализации на нескольких однотипных ТОУ путем привязки одного и того же комплекта технической документации. |
| АСУ, не являющаяся впервые разрабатываемой | АСУ, разрабатываемая с использованием разработчиком системы проектных решений, известных ему по предшествующим разработкам аналогичных систем, и при условии наличия у него права их использования. Признание АСУ аналогичной (в большей или меньшей степени) ранее разработанным системам базируется на следующих основных предпосылках: аналогичный по функциональному назначению, технологическим характеристикам и масштабу ТОУ; аналогичные функциональное назначение и информационная мощность системы; аналогичная программно-техническая база системы. Примечание. Данный термин может относиться не только к АСУ в целом, но и к её отдельным (одному или нескольким) видам обеспечения. При удельном весе повторно используемых проектных решений более 75% общего количества проектных решений по АСУ процесс её разработки должен рассматриваться как привязка документации на ранее разработанную АСУ к условиям конкретного ТОУ. Если при этом разработчик проекта привязки не является автором привязываемой документации на АСУ, то передача ему этой документации и соответствующих авторских прав должна быть обеспечена заказчиком разработки (создания) АСУ. |
| АСУ интегрированная | Совокупность двух или более взаимосвязанных автоматизированных систем (АС), в которой функционирование одной из них зависит от результатов функционирования других таким образом, что эту совокупность можно рассматривать как единую ИАСУ (ГОСТ 34.003-90). |
| АСУ многоуровневая | АСУ, включающая в себя в качестве компонентов АСУ разных (двух и более) уровней иерархии. |
| АСУ одноуровневая | АСУ, не включающая в себя в качестве компонентов других, более мелких АСУ. Примерами одноуровневой АСУ являются АСУ нижнего уровня (например, АСУ агрегата, установки) и АСУ верхнего уровня (например, АСУ отделения, диспетчерской). |
| Внутримашинные переменные верхнего уровня АСУ | Переменные различного типа, хранящихся на сервере или других физических устройствах, формируемые и используемые в программах верхнего уровня АСУ для наладки, функционирования, защиты, диагностики и информационного взаимодействия объектов управления, ведения баз данных, представления технико-экономической информации, ретроспективного анализа событий и ситуаций, мониторинга и управления производством. Каждая из внутримашинных переменных верхнего уровня имеет ссылку (тег), реальное значение, время последнего обновления и признак качества, определяющий степень достоверности значения. |
| Датчик | Источник информации. Например, счетчики энергии, приборы учета расхода воды, энергии, газа и др., а также другие элементы, выдающие телесигналы состояния контролируемого пункта. |
| Заявка на разработку (создание) АСУ | Предпроектный документ, содержащий предложения заказчика разработки (создания) АСУ к потенциальному исполнителю комплекса работ по созданию АСУ и его требования к системе, а также сведения об особых условиях и ресурсах на её создание. |
| Информационная база АСУ | Описание логической и физической структуры внутримашинной и внемашинной информационной базы. Описание осуществляется в виде систематизированных перечней входных и выходных аналоговых и дискретных сигналов контроля и управления ТОУ для нижнего уровня или переменных для верхнего уровня АСУ. |
| Информационная мощность нижнего уровня АСУ | Количество аналоговых входных и выходных сигналов, которые в целях контроля и управления ТОУ необходимы и достаточны для обеспечения заданного состояния или процесса функционирования ТОУ. |
| Контрольная операционная зона | Контрольная операционная зона характеризуется параллельным включением в систему двух и более интеллектуальных, контрольно-измерительных приборов. Основная цепь такого включения - обеспечение надежности измерений в ответственных или опасных зонах, например, в блоках защиты по схеме два из трёх. |
| Контролируемый пункт (КП) | Комплекс технических средств (КТС), включающий в себя аппаратуру по приему (передаче) и обработке информации с определенного количества датчиков, входящих в АСУЭ |
| Мощность АСУ (СПОТ) | Условная единица системного потенциала АСУ, определяемая факторами, характеризующими функциональную новизну и техническую сложность системы (Таблица 2 МНЗ)). |
| Операционная зона управления | Операционная зона управления характеризуется параллельной работой двух и более ТОУ, выполняющих одну операцию. Примером может служить байпасы, задвижка которого включена параллельно задвижке работающей в основном потоке жидкой или газовой среды. |
| Особые условия эксплуатации АСУТП | Совокупность факторов внешней среды и местных условий, обладающих потенциальной способностью нарушить процесс функционирования АСУ и АТК в целом и в связи с этим требующих принятия специальных мер, с одной стороны, по защите АСУ от их влияния, а с другой, – по повышению надежности АСУ и исключению воздействий с её стороны, чреватых нежелательными последствиями (например, аварией, взрывом, пожаром, утечкой вредных веществ, радиационным заражением и т. д.). |
| Переменная | Аналоговая или дискретная величина (параметр), принимающая различные значения и характеризующая либо состояние АТК, либо процесс функционирования АТК, либо его результаты. Примерами переменной являются: температура в рабочем пространстве печи, давление в трубопроводе, расход охлаждающей жидкости, скорость вращения вала, напряжение на клеммах, величина превышения фактической силы тока над заданной величиной, средняя влажность воздуха в течение месяца, сигнал о состоянии, в котором находится механизм (агрегат), КПД установки, суточная производительность агрегата и т. д. |
| Проектное решение | Описание в текстовой или графической форме объекта проектирования или его части (компонента), определяющее его архитектурные, либо функционально-технологические, либо конструктивные, либо инженерно-технические аспекты, необходимое для создания (материализации) и функционирования этого объекта и удовлетворяющее заданным требованиям. Применительно к АСУ проектные решения описывают такие аспекты системы или её компонентов, как функциональные возможности, структура, техническая база, принцип действия, конструктивное исполнение, способ установки и монтажа, топологическая и пространственная компоновка, организация информационной базы, алгоритм решения задачи, программа обработки данных, форма визуализации и документирования информации, способ и режим эксплуатации, обслуживания и ремонта и т. д. |
| Система локальной автоматики | Система устройств автоматики, автономно реализующая в АСУ функции управления ТОУ или его частью, либо функции контроля за ТОУ или его частью (см. ГОСТ 34.003-90). |
| Субъект управления | Информационно-управляющая функция АСУ, включающая получение информации о состоянии объекта управления, обработку и передачу информации пользователям или внешним потребителям, оценку информации, выбор управляющих воздействий и их реализацию. |
| Техническая документация на АСУ | Комплект взаимоувязанных документов, определяющих технические требования к АСУ и проектные решения, необходимые и достаточные для их утверждения в установленном порядке, комплектации, монтажа, наладки, функционирования и обеспечения работоспособности АСУ. Включает проектную и рабочую документацию на АСУ объекта капитального строительства |
| Техническое задание (ТЗ) на создание АСУ | Предпроектный документ, оформленный в установленном порядке и определяющий цели создания системы, требования к системе и порядок ее создания, в соответствии с которым проводится разработка АСУ и ее приемка при вводе в действие. Требования к составу, содержанию и оформлению ТЗ, а также рекомендуемый порядок его разработки, согласования и утверждения установлен ГОСТ 34.602. |
| Технологический объект управления (ТОУ) | Объект управления, включающий технологическое оборудование и реализуемый в нём технологический процесс (ГОСТ 34.003). В частном случае ТОУ может состоять из нескольких подобъектов меньшего масштаба, которые также могут быть отнесены к объектам типа ТОУ. Примерами ТОУ являются: технологический агрегат, установка, группа машин и механизмов, задвижки, клапана и другие виды технологического оборудования, оснащенные интеллектуально управляемыми приводами и контрольно-измерительными приборами, включаемыми в систему АСУ. |
| Технологическая операция | Законченная часть (стадия) технологического процесса, характеризуемая однородностью действий, производимых над предметом труда, и в связи с этим сосредоточенностью, как правило, в пределах одного рабочего места, одного механизма, одной операционной зоны ТОУ. Примерами технологической операции являются: загрузка, замер, нагрев, охлаждение, увлажнение, резка, клеймение, окраска, подача газа к горелке, подача воды в контур рециркуляции, создание разрежения в топке, упаковка, транспортирование, складирование и т.д. |
| Технологическая операция автоматизированного контроля | Технологическая операция автоматизированного контроля характеризуется определением параметров технологического процесса установленным нормам, а также выдачей информации о состоянии и качестве протекания технологического процесса или ТОУ в заданный промежуток времени, результатом которой является выработка управляющего воздействия на ТОУ |
| Технологическая операция автоматизированной обработки данных на верхнем уровне АСУ | Технологическая операция автоматизированной обработки данных на верхнем уровне АСУ характеризуется выполнением технологических процедур по сбору, регистрации, хранению, контролю, обработки, передачи, выдаче данных и отображению информации, а также наличием сопровождающей документации для каждой технологической процедуры в данной технологической операции. |
| Технологическая операция автоматизированного управления | Технологическая операция автоматизированного управления характеризуется полным циклом управления исполнительным механизмам, приводом технологического оборудования, в том числе, приводом задвижки, шибера, клапана и др. |
| Технологический процесс дискретный | Технологический процесс, технологические операции которого выполняются по запросу или временному регламенту |
| Технологический процесс непрерывно-дискретный | Технологический процесс, сочетающий в себе как длительные, так и непродолжительные технологические операции. Различают 2 типа подобного процесса: I тип – сочетание длительных и непродолжительных технологических операций на различных стадиях процесса; II тип – сочетание длительных и кратковременных (до долей секунды) технологических операций. |
| Технологический процесс непрерывный | Технологический процесс, технологические операции которого носят непрерывный характер в течение длительного времени (десятки и даже сотни часов). Подобный процесс характеризуется длительным поддержанием режимов, близких к установившимся, и практически безостановочной подачей сырья и реагентов. |
| Технологический процесс полунепрерывный | Непрерывный технологический процесс с требующими управляющих воздействий переходными режимами, вызванными либо периодическими добавками (заменами) сырья или реагентов, либо выдачей продукции. |
| Технологический процесс циклический | Технологический процесс с повторяющимся следованием совокупности различных технологических операций, образующих цикл. |
| Управляющее воздействие | Воздействие (сигнал, совокупность сигналов, команда), вырабатываемое комплексом средств автоматизации АСУ, предназначенное для целенаправленного влияния (непосредственно через исполнительный механизм или через персонал) на процесс функционирования АТК и характеризующееся специфическими (присущими только ему) алгоритмом формирования, логической структурой, а также адресом воздействия (элементом управляемого органа ТОУ) и линией связи с ним на физическом уровне. Примерами управляющих воздействий являются: включение механизма (агрегата), команда приводу регулирующего органа на «открытие», аварийное отключение механизма (агрегата), выбор стеллажа для складирования изделия, изменение расхода воды, запрет включения двигателя и т. д. |
| Уставка | Числовое значение регулируемой величины. |
| Примечание. Термины, приведенные в настоящем Справочнике, следует применять в дополнение к Межгосударственному стандарту ГОСТ 34.003-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Термины и определения», утвержденному постановлением Госстандарта СССР от 27 декабря 1990 г. № 3399. |

# Приложение 3

Примеры расчета стоимости проектирования АСУ

Пример 1. Разработка технической документации АСУ, технического задания на подготовку технической документации АСУ на объект «Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест».

1. Исходные данные:

1.1. Протекание процессов во времени в системе: Непрерывно-дискретный - II.

1.2. Количество технологических операций автоматизированного контроля и управления равно 40.

1.3. Количество переменных (сигналов), измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУ равно 89.

1.4. Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ равно 38.

1.5. Осуществляется анализ и обобщенная оценка состояния процесса в целом по его модели (распознавание ситуаций, диагностика аварийных состояний, поиск «узкого места», прогноз хода процесса).

1.6. Производится оптимальное управление переходными процессами или процессом в целом (оптимизация в динамике).

1.7. В системе реализуются Автоматический режим прямого (непосредственного) цифрового (или аналого-цифрового) управления.

1.8. Часть ТОУ является передвижным.

1.9. АСУ создается в целях использованием для передачи информации средствами беспроводной связи.

1.10. Создание АСУ предусматривает разработку ее метрологического обеспечения.

1.11. Повторное применение базовой АСУ к частям ТО, МО и ПО.

2. Расчет стоимости разработки технической документации АСУ:

2.1. Используя исходные данные, по таблице 2 МНЗ определяем величины критериев Gi.

2.1.1. Величина критерия G1 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1,820 СПОТ.

2.1.2. Величина критерия G2 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1 СПОТ.

2.1.3. Величина критерия G3 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1 СПОТ.

2.1.4. Величина критерия G4 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 0,590 СПОТ.

2.1.5. Величина критерия G5 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1,410 СПОТ.

2.1.6. Величина критерия G6 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1,820 СПОТ.

2.1.7. Величина критерия G7 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1,820 СПОТ.

2.2. Определяем величину «мощности» АСУ, выраженную в СПОТ:

М =1,820+1+1+0,590+1,410+1,820+1,820=9,46

2.3. Исходная цена разработки технической документации на АСУ определятся по формуле 3: Сисх. = а ×М = 663×9,46= 6271,980 тыс. руб.

2.4. Определяем общий корректирующий коэффициент для i-ой части технической документации.

Для части ИО вводим коэффициент К10 = 1,035:

Для части ТО технической документации вводим коэффициент К5.6=1,1; К3 = 1,1; К10 = 1,035 и К1 = 0,4. Общий корректирующий коэффициент для части ТО составит:

Ккор1 = (1+0,1+0,1+0,035) × 0,4= 0,494

Корректирующий коэффициент для части МО составит К1 = 0,4.

Для части ПО технической документации вводим коэффициент К3 = 1,1; К10 = 1,035 и К1 = 0,4. Общий корректирующий коэффициент для частей ПО составит:

Ккор2 = (1+0,1+0,035) × 0,4= 0,454

2.5. Цена разработки i-ой части технической документации на АСУ определяется по формуле 2:

C1 = Сор = 6271,980 ×0,10= 627,198 тыс. руб.;

С2 = Соо = 6271,980×0,03= 188,159 тыс. руб.;

С3 = Сио = 6271,980×0,10×1,035 = 649,150 тыс. руб.;

С4 = Сто = 6271,980×0,23×0,494 = 712,622 тыс. руб.;

С5 = Смо = 6271,980×0,28×0,4= 702,462 тыс. руб.;

С6 = Спо = 6271,980×0,26×0,454 = 740,345 тыс. руб.

2.6. Стоимость выполнения основных проектных работ по разработке технической документации на АСУ в 1 квартале 2021 года определяется по формуле 1:

627,198+188,159+649,150+712,622+702,462+740,345=3619,936 тыс. руб.

3. Разработка технического задания на подготовку технической документации АСУ:

3.1. Исходная цена разработки технического задания на подготовку технической документации АСУ определятся по формуле 3: Сисх. = а ×М = 51,2×9,46= 484,352 тыс. руб.

3.2. Определяем общий корректирующий коэффициент для разработки технического задания по i-ой части технической документации.

Для части ТО технической документации вводим коэффициент К5.6=1,1; К3 = 1,1 и К1 = 0,4. Общий корректирующий коэффициент для части ТО составит:

Ккор1 = (1+0,1+0,1) × 0,4= 0,48

Корректирующий коэффициент для части МО составит К1 = 0,4.

Для части ПО технической документации вводим коэффициент К3 = 1,1 и К1 = 0,4. Общий корректирующий коэффициент для частей ПО составит:

Ккор2 = 1,1 × 0,4= 0,44

  - Цена разработки i-ой части технического задания на подготовку технической документации АСУ определяется по формуле 2:

C1 = Сор = 484,352×0,10= 48,435 тыс. руб.;

С2 = Соо = 484,352×0,03= 14,531 тыс. руб.;

С3 = Сио = 484,352×0,10 = 48,435 тыс. руб.;

С4 = Сто = 484,352×0,23×0,48 = 53,472 тыс. руб.;

С5 = Смо = 484,352×0,28×0,4 = 54,247 тыс. руб.;

С6 = Спо = 484,352×0,26×0,44 = 55,410 тыс. руб.

  - Стоимость выполнения дополнительных проектных работ по разработке технического задания на подготовку технической документации АСУ в 1 квартале 2021 года определяется по формуле 1:

48,435+14,531+48,435+ 53,472+54,247+ 55,410= 274,530 тыс. руб.

- Общая стоимость проектных работ по подготовке технической документации на объект «Подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест»:

С=Сопр + Сдпр = 3619,936 + 274,350 = 3894,466 тыс.руб.

Пример 2. Разработка технической документации АСУП 2-х подъездного жилого дома на 98 квартир.

1. Исходные данные:

1.1. Протекание процессов во времени в системе: Полунепрерывный.

1.2. Количество технологических операций автоматизированного контроля равно 9.

Для расчета принимается количество технологических операций 5 = 9 × 0,5 в соответствии с пунктом 22.5 МНЗ – 3 одинаковых подобъекта управления (учет электроэнергии, холодного и горячего водоснабжения).

1.3. Количество переменных (сигналов), измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУП равно 300 (2 контролируемых параметра – водоснабжение, электроснабжение).

Для расчета принимается количество сигналов 60 = 300 × 0,2 в соответствии с пунктом 22.5 МНЗ – более 5 подобъектов управления (узлы учета электроэнергии и водоснабжения в квартирах и подъездах).

1.5. Осуществляется централизованный контроль и измерение параметров состояния ТОУ.

1.6. Реализуется в АСУП автоматизированный «ручной» режим.

1.7. Выполняется подготовка проектной и рабочей документации.

1.8. Разработка технической документации АСУП осуществляется в объеме общесистемных решений (ОР) и технического обеспечения (ТО).

1.9. Повторное применение базовой АСУП, получившей положительное заключение экспертизы, путем «привязки» к однотипному жилому дому.

2. Расчет стоимости разработки технической документации АСУ:

2.1. Используя исходные данные, по таблице 2 МНЗ определяем величины критериев Gi.

2.1.1. Величина критерия G1 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1,205 СПОТ.

2.1.2. Величина критерия G2 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 0,385 СПОТ.

2.1.3. Величина критерия G3 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1 СПОТ.

2.1.4. Величина критерия G5 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1 СПОТ.

2.1.6. Величина критерия G7 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1 СПОТ.

2.2. Определяем величину «мощности» АСУ, выраженную в СПОТ:

М =1,205+0,385+1+1+1=4,59

2.3. Исходная цена разработки технической документации на АСУ определятся по формуле 3: Сисх. = а ×М = 175,00 × 4,59= 797,283 тыс. руб.

2.4. Определяем общий корректирующий коэффициент для i-ой части технической документации.

Корректирующий коэффициент для части ОР составит К1 = 0,4.

Корректирующий коэффициент для части ТО составит К1 = 0,4.

2.5. Цена разработки i-ой части технической документации на АСУ определяется по формуле 2:

C1 = Сор = 797,283 × 0,10 × 0,4 = 31,891 тыс. руб.;

С2 = Сто = 797,283 × 0,23 × 0,4 = 73,350 тыс. руб.;

3. Стоимость выполнения основных проектных работ по разработке технической документации на АСУ в 1 квартале 2021 года определяется по формуле 1:

31,891 + 73,350= 105,241 тыс. руб.

Пример 3 Разработка проектной документации в составе технической документации АСУ водогрейного котла ИТП.

1. Исходные данные:

1.1. Протекание процессов во времени в системе: полунепрерывный характер.

1.2. Количество технологических операций автоматизированного контроля и управления равно 5.

1.3. Количество переменных (сигналов), измеряемых, контролируемых и регистрируемых АСУ равно 49.

1.4. Количество управляющих воздействий, вырабатываемых АСУ равно 19.

1.5. Осуществляется косвенное вычисление отдельных комплексных показателей функционирования котла.

1.6. Производится одноконтурное автоматическое регулирование и автоматическое управление.

1.7. В системе реализуются автоматизированный диалоговый режим.

1.8. АСУ создается в целях использованием для передачи информации средствами беспроводной связи.

1.9. Создание АСУ предусматривает разработку ее метрологического обеспечения.

2. Расчет стоимости разработки технической документации АСУ:

2.1. Используя исходные данные, по таблице 2 МНЗ определяем величины критериев Gi.

2.1.1. Величина критерия G1 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1,205 СПОТ.

2.1.2. Величина критерия G2 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 0,385 СПОТ.

2.1.3. Величина критерия G3 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 0,795 СПОТ.

2.1.4. Величина критерия G4 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 0,385 СПОТ.

2.1.5. Величина критерия G5 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1,205СПОТ.

2.1.6. Величина критерия G6 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1 СПОТ.

2.1.7. Величина критерия G7 в соответствии с таблицей МНЗ составляет 1,410 СПОТ.

2.2. Определяем величину «мощности» АСУ, выраженную в СПОТ:

М =1,205+0,385+0,795+0,385+1,205+1+1,410 = 6,385

2.3. Исходная цена разработки технической документации на АСУ определятся по формуле 3: Сисх. = а ×М = 663 × 6,385= 4233,255 тыс. руб.

2.4. Определяем общий корректирующий коэффициент для i-ой части технической документации.

Для части ИО вводим коэффициент К10 = 1,065.

Для части ТО технической документации вводим коэффициент; К3 = 1,1; К10 = 1,065. Общий корректирующий коэффициент для части ТО составит:

Ккор1 = 1+0,1+0,065= 1,165

Для части ПО технической документации вводим коэффициент К3 = 1,1; К10 = 1,065.  Общий корректирующий коэффициент для частей ПО составит:

Ккор2 = 1+0,1+0,065= 1,165

2.5. Цена разработки i-ой части проектной документации в составе технической документации на АСУ определяется по формуле 2 с учетом показателей таблицы 3 МНЗ:

C1 = Сор = 4233,255× 0,10 × 0,7= 296,328 тыс. руб.;

С2 = Соо = 4233,255× 0,03 × 0,3= 38,099 тыс. руб.;

С3 = Сио = 4233,255× 0,10 × 1,065 × 0,4= 180,337 тыс. руб.;

С4 = Сто = 4233,255× 0,23 × 1,165 × 0,4 = 453,720 тыс. руб.;

С5 = Смо = 4233,255× 0,28 × 1 =1185,311 тыс. руб.;

С6 = Спо = 4233,255 × 0,26 × 1,165 × 1 =1282,253 тыс. руб.

2.6. Стоимость выполнения основных проектных работ по разработке технической документации на АСУ в 1 квартале 2021 года определяется по формуле 1:

296,328+38,099+180,337+453,720+1185,311+1282,253= 3436,048 тыс. руб.